## Slide 1: PEA Smart Load Analytics 4.0
by PEA scholar project
Chart: 

## Slide 2: Member สมาชิก :
พิชัย กรองทอง
สิทธิกร พรหมถาวร
พี่หนุ่ย
อารีวรรณ ขจรเดช

## Slide 3
Why do load profile analytics?

## Slide 4
จัดทำรายงาน โหลดสูงสุด/ต่ำสุด ประจำเดือน/ปี
แยกสถานีไฟฟ้า หม้อแปลง, feeder
ข้อมูล
Load 01 .
P
0
24
operator
ทำแผนงานก่อสร้างสายส่ง , สถานีไฟฟ้า รองรับการเพิ่มขึ้นของโหลด :
ใช้ข้อมูล โหลดสูงสุด แต่ละ feeder, หม้อแปลง ของแต่ละปี
ข้อมูล
Chart: 
SCADA
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลต้องพิจารณาเอง ทำได้ทีละ 1 ข้อมูล
ต้องเช็คค่าที่เลือกว่า มีสภาวะการจ่ายไฟ ปกติ หรือไม่
ใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลมาก
Why do load profile analytics?

## Slide 5
งานวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ, Loss ต้องการลักษณะโหลดตัวแทน เช่น seasonal load profile
0
24
0
24
MW
MW
งานวางแผนถ่ายเทโหลด (ฝากโหลด)
ต้องตรวจสอบ capacity ที่เหลืออยู่ของ feeder ที่จะฝากโหลด
จัดทำรายงาน capacity ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
  % TR
  % Transmission Line Load
  % Distribution Line Load
Why do load profile analytics?

## Slide 6: Problem
งานวางแผนระบบไฟฟ้า
(Power system Planning)
งานวิเคราะห์การจ่ายไฟ
(Power system Analysis)
งานวางแผนถ่ายเทโหลด
(Load Switching)
ปัญหาที่เกิดขึ้น
Load Data
Feeder
Power TR
Transmission
หากเลือกค่าที่ผิดปกติสูงเกิน ไม่คุ้มค่าต่อเงินลงทุนของ กฟภ.
หากเลือกค่าที่ผิดปกติต่ำเกิน capacity ไม่เพียงพอจ่ายโหลด
ใช้เวลาในการได้มาซึ่งข้อมูลมาก (กฟภ. มีสถานีฯ 564 แห่ง*
มีโอกาสผิดพลาดจาก human error
งานวิเคราะห์การจ่ายไฟ
(Power system Analysis)
งานวางแผนถ่ายเทโหลด
(Load Switching)

## Slide 7: Problem solution :>> PRODUCT
Chart: 
SCADA
Planning Engineer
Analysis Engineer
Operation Engineer
PEA Smart Load analytics
RAW DATA
DATA analytics PROCESS

## Slide 8: Flow chart
Start
DATA
Load profile form SCADA
Tie line SW. Status.
Load profile VSPP, SPP
Cleansing
Data
Drop
Data
Imputing
Data
Feature attraction
GMM
Clustering
K-means
Classifies
Data
PEA’s Calendar
Workday
Weekend, Holiday
A
A
Abnormal
Load Profile
Normal
Load Profile
Reports
END
Season
1.Input Data
2.Data cleansing & classifies
3.Data Analytics
4.Output

## Slide 9: work Process :
SCADA
Open Data Interface
Front End &
User Interface
Black End
In put data service
Report to Front End
Query request

## Slide 10: work Process :
https://nuiscada3.github.io/

## Slide 11: work Process :
https://nuiscada3.github.io/

## Slide 12: Conclusion :
ผลการ cluster Load Profile จาก Analytic Model ที่พัฒนา
ให้ผลการ cluster กลุ่ม Load Profile ที่มีลักษณะของ profile รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
What’s Next for the analytic model?
ใช้ข้อมูลการทำงานของ switch tie line สำหรับการ cleansing data
ทำการทดลองกับ feeder ตัวอย่างประเภทเป็นประเภท residential และ industrial จำเป็นที่จะต้องทดสอบกับ feeder ประเภทอื่นๆ ด้วย
ต้องมีการปรับปรุง Model ที่มีความเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น

## Slide 13: Conclusion :
Product Benefit :
สามารถคัดเลือก Load Profile ตามเงื่อนไขการนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน
(ตัวแทนทั้งปี/ ตามฤดูกาล/ ตามช่วงเวลาที่กำหนด , Workday/ Weekend and Holiday)
โดยคัดแยกวันที่มีสภาพการจ่ายไฟไม่ปกติออกไป
ลดระยะเวลาในการเตรียมข้อมูล
งานวางแผนระบบไฟฟ้า : PEA ใช้เงินลงทุนในระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
งานวิเคราะห์วางแผนการจ่ายไฟ : สามารถวิเคราะห์ตัดจ่ายได้เหมาะสม ประเมินค่า Technical Loss ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานควบคุมการจ่ายไฟ : ฝากโหลด/ย้ายโหลด ได้เหมาะสม
ลดโอกาสผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการย้ายโหลด